## Slide 1
Utredning om klimatutsläpp från lagring av brännbart avfall
Rapportnummer 2026:07

## Slide 2: Avfall Sveriges utvecklingssatsningar Syftet med Avfall Sveriges utvecklingssatsning är att genom samordnade insatser främja medlemmarnas verksamhetsutveckling för en avfallshantering som är miljöriktig och hållbar utifrån ett samhällsansvar. Utvecklingssatsningens inriktning utgår från medlemmarnas behov, är starkt medlemsförankrad, framförallt genom arbetsgrupperna, och har sin grund i Avfall Sveriges vision ”En framtid utan avfall”. Särskilda satsningar Arbetsgrupperna för energiåtervinning, biologisk återvinning och avfallsanläggningar har egna utvecklingssatsningar som de själva bekostar och beslutar om.
Rör ej. Ska alltid vara med.
Rör ej. Ska alltid vara med.
Rör ej. Ska alltid vara med.
Rör ej. Ska alltid vara med.

## Slide 3: Projektinformation
Sökande: Avfall Sveriges verksamhetsgrupp Avfallsbränsle
Genomförare: Simone Andersson, Niclas Bornold, Henric Lassesson, Jan-Olof Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet
Projektledare: Simone Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Finansiär: Avfall Sveriges energiåtervinningssatsning
Denna sida fylls i av Avfall Sverige
Denna sida fylls i av Avfall Sverige
Denna sida fylls i av Avfall Sverige
Denna sida fylls i av Avfall Sverige

## Slide 4: Syfte & målsättning
Utreda om lagring av brännbart avfall inför energiåtervinning är en betydande källa till klimatpåverkan genom emissioner eller om utsläppen är försumbara.
Specifika mätmetoder för utsläpp från avfallslagring finns inte beskrivna och behöver därmed också utredas.

## Slide 5: Utredningsmetoder
Litteratur- och skrivbordsstudie
Intervjuer och enkät – tot 12 anläggningar
Fyra referensanläggningar för provtagning
Mät- och provtagningsutrustning
Provtagningsutförande
Avgränsningar: Freoner var inledningsvis inkluderat i utredningen, men utgick från antalet mät-parametrar, baserat på att antagandet om CFC-emissioner (klorfluorkarboner) via felsorterat avfall i bränslelager utger en osäker och oregelbunden källa. Dess relevans vid mätning, för vidare skalning till ett medelvärde i Sverige, kan inte antas ge tillförlitliga resultat.

## Slide 6: Fyra referensanläggningar
 | Ref-anläggning A | Ref-anläggning B | Ref-anläggning C | Ref-anläggning D
Lagringsutrymme | Utomhus | Utomhus | Inomhus | Utomhus
Tonnage till förbränning per år (medel) | 600 000 ton | 550 000 ton | 425 000 ton | 130 000 ton
Lagrad mängd per år | 100 000 ton/år Balad import. Löslagrat verksamhetsavfall. | 38 000 ton Balat lokalt verksamhetsavfall och import. | Varierande mängd Kapacitet: 15-19 000 ton Enbart balad import. | 25 000 ton Balat lokalt kommunalt avfall och import. Löslagrat verksamhetsavfall.

## Slide 7: Utveckling provtagningsmetod
Mätinstrument, Fresenius GA 320
Lans + slang för penetrering av bal och löslager
Slang för ”sniff-mätning” av bakgrunds-värden, samt ovanför bal- och löslager
Slang för ventilationstrumma
Exempel tidåtgång: Varje bal-prov tar 15-20 minuter (förberedelser, två provpunkter/bal och 5 min mätperiod/provpunkt)

## Slide 8: Mätmetod
Tre gaser (N2O, CO2, CH4)
Max 10 000 ppm
I balar (2 punkter: ”toppen” och ”mitten”)
I löslager (3-10 punkter)
Ovanför balar/löslager (”sniffning”)
Bakgrund
Ventilationsmätning för kvantifiering

## Slide 9: Mätresultat 2024-2025
Gasen i balarna är inhomogen. Två mätpunkter i samma bal visar olika värden pga lokala gasfickor samt påverkan av lokala förhållanden.
Avfallstyp påverkar, t ex förekomst av matrester och annat lättnedbrytbart
Kommunalt avfall visade på mer metan än importerat avfall
Verksamhetsavfall visade på lägst metaninnehåll, både i balar och löslager
Chart: N2O
Diagonal | 0 | 500
Chart: CO2
Diagonal | 0 | 12000
Chart: CH4
Diagonal | 0 | 3000
Exempel gashalt i balar (ppm)

## Slide 10: Estimat av mängd gasemissioner
Mars: ca 0,5 kg CO2e per ton avfall som lagras i en vecka.
November: ca 0,6 kg CO2e per ton avfall som lagras i en vecka.
Maximalt: ca 1,4 kg CO2e per ton avfall som lagras i en vecka. (maxvärden för gashalter och luftflöden, minvärde för lagersaldo)
Största bidraget kommer från metan.
JÄMFÖRELSE:
Förbränning av ett ton avfall: ca 720 kg CO2e i form av fossil koldioxid (baserat på 24% plast).

## Slide 11: Mätresultat 2024-2025
Tiden påverkar också.
Lustgas bildas tidigt, avtar sedan.
Metan bildas relativt tidigt, avtar sedan.
Metan ser även ut att bildas senare, då det troligtvis uppstår syrebrist.
Koldioxid bildas hela tiden, men avtar troligtvis när syrebrist uppstår.
Chart: Importbalar, lustgas
| 1 | 13 | 7.4375 | 5.875 | 4.3924657534246583 | 0.67739726027397262
N2O | 90.4098 | 30.1744 | 43.7092 | 79.3431 | 25.3196 | 116.088
Chart: Importbalar, metan
| 1 | 13 | 7.4375 | 5.875 | 4.3924657534246583 | 0.67739726027397262
CH4 | 1093.6873 | 33.8839 | 104.2486 | 227.3497 | 302.2359 | 889.4602
Chart: Importbalar, koldioxid
| 1 | 13 | 7.4375 | 5.875 | 4.3924657534246583 | 0.67739726027397262
CO2 | 8563.3485 | 9928.9339 | 9465.4021 | 8255.2774 | 9457.9988 | 8390.8881
Exempel importbalar, påverkan över tid
Konfidensintervallet visar en standard-avvikelse, där varje mätpunkt i en bal räknas som ett mätvärde. Nästan alla balar har två mätpunkter var. Fyra balar hade endast en mätpunkt vardera.

## Slide 12: Löslager läcker mer än balar
Det var oftast lägre halt gas inne i löslagret än i motsvarande balar
Det var oftast högre halt gas utanför löslagret än utanför motsvarande balar
Löslager riskerar även att påverkas mer av nederbörd

## Slide 13: Kvantifiering via ventilationsmätning
En vecka i ventilationstrumman kunde sätta ett värde på läckaget från balarna.
Medelvärden
CO2 mars: 4334 ppm
CO2 nov.: 4297 ppm
CH4 mars: 132 ppm
CH4 nov.: 188 ppm
N2O mars: 0,2 ppm
N2O nov.: 1,2 ppm
Gasflöden
CO2 mars: 20 ton/vecka
CO2 nov.: 20 ton/vecka
CH4 mars: 200 kg/vecka
CH4 nov.: 300 kg/vecka
N2O mars: 1 kg/vecka
N2O nov.: 6 kg/vecka
Chart: Dygn
Chart: Dygn
Chart: Dygn

## Slide 14: En nationell jämförelse
0,25 miljoner ton avfall lagras i Sverige (per säsong)
Antaganden:
  Endast balat avfall (stämmer inte)
  Lagras i snitt 26 veckor
Totala utsläpp: ca 3 000 ton CO2e (per säsong)
Andra avfallsrelaterade klimatpåverkande emissioner
Avfallsförbränning: 3 miljoner ton CO2e
Deponering: 400 000 ton CO2e
Avloppsvatten: 380 000 ton CO2e
Krematorier och FA-förbränning: 110 000 ton CO2e
Biologisk behandling: 100 000 ton CO2e

## Slide 15: Insikter & slutsatser
Lagring i balar ger små utsläpp av växthusgaser
Löslagring orsakar mer utsläpp, men oklart hur mycket mer
Flera faktorer påverkar:
  Tillgång till lättnedbrytbart material (t.ex. matrester)
  Fukthalt
  Och en hel del annat
Inga tecken på att äldsta avfallet måste förbrännas först. Mest lustgas och metan verkar bildas i början av nedbrytningsprocessen.
Låga utsläppsmängder motiverar inte byggnation av avancerade anläggningar för gas-insamling från avfallslager.

## Slide 16: Rekommendationer
Undvik att avfallet blir fuktigt
  Håll emballageplast intakt
  Placera under tak, t ex vid tillfälliga löslager innan balning/förbränning
  Placera ev löslager på yta med avrinningsmöjlighet
Minimera lättnedbrytbart avfall
  Prioritera verksamhetsavfall före kommunalt restavfall
  Kontrollera avfallets sammansättning, prioritera därefter
  Kontrollera även importerat avfall
Undvik löst lagrat avfall, om möjligt
  Lagra löst endast kortare perioder

## Slide 17
Carolina Tufvesson
carolina.tufvesson@avfallsverige.se
Denna sida fylls i av Avfall Sverige
Denna sida fylls i av Avfall Sverige
Denna sida fylls i av Avfall Sverige
Denna sida fylls i av Avfall Sverige