## Slide 1: Undersökning av PFAS i biogödsel från svenska biogasanläggningar
Rapport 2023:29
December, 2023

## Slide 2: Projektinformation
Genomförare:
Malin Montelius och Michael Pettersson, Statens geotekniska institut
Projektledare:
Malin Montelius, Statens geotekniska institut
Finansiärer:
Avfall Sverige och Statens geotekniska institut

## Slide 3: Bakgrund
PFAS bedöms utgöra ett av de allvarligaste hoten när det gäller miljö- och hälsorisker. Att begränsa spridningen pekas ut som en av de viktigaste åtgärderna.
Den breda användningen har gjort att PFAS idag finns överallt i miljön som en diffus bakgrundshalt, framför allt i ytliga jordlager men också i vårt blod och även i den mat vi äter.
Fram tills idag har det inte undersökts huruvida det biogödsel som läggs ut på svenska åkrar innehåller PFAS. Däremot finns undersökningar som visar att det finns PFAS i slam från avloppsreningsverk som läggs ut på åkermark.
I det här projektet vill vi öka kunskaperna om förekomst av PFAS i biogödsel från biogasanläggningar där huvudsubstratet består av matavfall respektive stallgödsel.

## Slide 4: Resultat
PFAS finns i biogödsel där matavfall används som huvudsubstrat och många gånger även i det vatten som används som spädvatten.
PFAS detekteras däremot inte i den fasta fasen i biogödsel från anläggningar där stallgödsel används som huvudsubstrat.
Resultaten indikerar att tillförsel av PFAS med biogödsel till åkermark är cirka 50 gånger lägre än bidraget som nederbörd ger.
Proverna i denna studie är uttagna vid ett enstaka tillfälle, man ska därför vara försiktig med att generalisera resultaten. Resultaten kan däremot ge en indikation på hur det kan se ut.

## Slide 5: Slutsatser
Undersökningen visar på förekomst av PFAS i såväl fastfas som vattenfas i anläggningar där substratet utgörs av i huvudsak matavfall. Däremot detekteras PFAS inte i något av de fastfasprover som kommer från anläggningar där substratet utgörs huvudsakligen av stallgödsel. Med ett undantag gäller detta även för analyserade prover på vattenfasen.
Analyserat material är uttaget som ett stickprov vid ett tillfälle från varje anläggning och ger därmed inte en generell bild av PFAS i biogödsel som produceras i biogasanläggningar, men ger en bild av hur det skulle kunna se ut.
Innehållet av PFAS varierar betydligt mellan olika spädvatten. Recirkulerat vatten hör generellt till den typ av vatten som innehåller högre halter av PFAS.
Analys av prekursorer (TOP-analys) i processvatten och på fastfas är förknippat med praktiska problem varför analysmetoder kan behöva utvecklas.

## Slide 6: Rapportinformation
Rapporten finns för nedladdning (kostnadsfritt för Avfall Sveriges medlemmar) från www.avfallsverige.se
Mer information om detta projekt kan du få från:
Angelika Blom, rådgivare biologisk återvinning
angelika.blom@avfallsverige.se