## Slide 1: Klimatnytta med att använda slaggrus som konstruktionsmaterial
Rapport 2021:08
April 2021

## Slide 2
Genomförare:
Anna Fråne, IVL Svenska Miljöinstitutet
Kristine Johansson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Projektledare:
Anna Fråne, IVL Svenska Miljöinstitutet
Finansiär(er):
Avfall Sveriges utvecklingssatsning Energiåtervinning

## Slide 3: Bakgrund
I Sverige uppkommer ungefär 1,2 miljoner ton bottenaska (våtvikt) från avfallsförbränning varje år.
Bottenaska från rosterpannor brukar kallas för slagg. Efter lagring, krossning, siktning och utsortering av metaller och andra fraktioner såsom organiskt material kallas slagg för slaggrus.
Slaggrus kan användas som konstruktionsmaterial på deponier eller i vägkonstruktioner och där ersätta jungfruligt ballastmaterial som krossat berg. Alternativet är deponering.
Klimatpåverkan eller klimatnyttan med produkter, processer eller åtgärder är något som är på agendan hos både politiker och hos allmänheten. Avfall Sverige vill med detta projekt belysa den potentiella klimatnytta som användning av slaggrus som konstruktionsmaterial kan ha.

## Slide 4: Resultat
Med hjälp av livscykelanalys undersöktes klimatpåverkan som uppstår av olika typer av slaggbehandling, från vagga till grav inklusive undvikna emissioner för metaller och resurser som kan återvinnas ur slaggen, för fyra olika scenarion.
Scenario 1A: Slaggen sorteras i en stationär sorteringsanläggning och slaggruset används i konstruktioner,
Scenario 1B: Slaggen sorteras i en mobil sorteringsanläggning och slaggruset används i konstruktioner.
Scenario 2A: Slaggen sorteras i en stationär sorteringsanläggning och slaggruset deponeras.
Scenario 2B: Slaggen sorteras i en mobil sorteringsanläggning och slaggruset deponeras.
Samtliga scenarion påvisar klimatnytta. Skillnaden i klimatpåverkan mellan scenario 1A och 2A eller 1B och 2B är ungefär 7 kg CO2-ekv. per ton slagg. Detta innebär att klimatnyttan med att använda slaggrus som ett konstruktionsmaterial jämfört med att deponera det är 7 kg CO2-ekv. per ton behandlat slagg i Sverige.
Chart: Klimatpåverkan, total
| Scenario 2B | Scenario 2A | Scenario 1B | Scenario 1A
 | -146.1173 | -227.0246 | -152.9844 | -234

## Slide 5: Slutsatser
Att använda slaggrus som konstruktionsmaterial medför klimatnytta
Jämfört med att deponera slaggruset.
Förutsätter att slaggruset kan ersätta jungfruligt krossmaterial (krossat berg).
Utsortering och materialåtervinning av metaller står för den största klimatnyttan
Det är främst utsortering och materialåtervinning av metaller från slaggen som står för den största klimatnyttan. Det antas att produktion av primära metaller undviks.
Hur slaggruset tas omhand är av mindre betydelse. Ur klimatsynpunkt är det viktigt att materialåtervinna metaller från slagg oavsett.
Det är tydligt att om utsorteringen av metaller från slaggen kan öka, ökar också klimatnyttan markant.
Transportavstånden och upptag av koldioxid vid lagring har stor inverkan på resultaten
Transportavstånden har stor inverkan på resultaten, framförallt om de relativt tunga fraktionerna slagg och slaggrus behöver transporteras långa sträckor. Olika transportavstånd har studerats i en känslighetsanalys.
Klimatnyttan med att använda slaggrus som konstruktionsmaterial gäller främst om slaggruset kan användas som en lokal resurs.
Antaganden om hur mycket koldioxid som slaggen binder vid lagringen spelar stor roll för resultaten. Olika upptag har studerats i en känslighetsanalys.

## Slide 6: Rapportinformation
Rapporten finns för nedladdning (kostnadsfritt för Avfall Sveriges medlemmar) från www.avfallsverige.se
Mer information om detta projekt kan du få från:
Johan Fagerqvist, rådgivare avfallsanläggningar
johan.fagerqvist@avfallsverige.se, 040-35 66 24