## Slide 1: Litteraturstudie – Filterbaserade reningstekniker för dagvatten från avfallsanläggningar och återvinningscentraler
Rapport 2023:05
Februari 2023

## Slide 2: Projektinformation
Genomförare:
Laila Søberg, Tyréns
Projektledare:
Laila Søberg, Tyréns
Finansiär(er):
Avfall Sveriges avfallsanläggningssatsning

## Slide 3: Bakgrund
Flera svenska avfallsanläggningar är intresserade av att hitta kostnadseffektiva lösningar för rening av förorenat dagvatten.
Önskemålet är att hitta lättinstallerade filterbaserade tekniker med bevisad funktion, som kan passa utifrån de förhållanden som råder.
Teknikerna ska vara yt-effektiva och kunna förbättra reduktionen av suspenderat material, partikelbundna metaller, lösta metaller, näringsämnen samt eventuellt även vissa miljögifter som oljeföroreningar och PFAS.

## Slide 4: Resultat
I rapporten studeras brunnsfilter, filterbrunnar och dagvattenbiofilter. Av dessa är det i princip endast brunnsfilter som uppfyller önskemålet om att vara lättinstallerade.
Litteraturstudien visar att kunskapen kring brunnsfilters reningseffektivitet är liten. Endast ett fåtal studier har genomförts och av dessa har endast en bråkdel vetenskapligt utförande. Det föreligger därför stor osäkerhet kring brunnsfilters reningseffektivitet där resultaten varierar från relativt god rening till urlakning av föroreningar.
Det går därmed inte att ge något entydigt svar på om brunnsfilter verkligen kan ge någon mätbar effekt.
Av de övriga studerade teknikerna bedöms dagvattenbiofilter vara mest lovande. Tekniken kräver ett förhållandevis stort ytbehov men har uppvisat mycket god reningseffektivitet i vetenskapliga artiklar.

## Slide 5: Slutsatser
Litteraturstudien har visat att det inte gått att hitta lättinstallerade filterbaserade lösningar som samtidigt har bevisad funktion.
Brunnsfilter uppfyller kravet på lätt installation men funktionen går inte att bevisa.
För rening av dagvatten från avfallsanläggningar rekommenderas istället mer ytkrävande tekniker såsom exempelvis dagvattenbiofilter.

## Slide 6: Rapportinformation
Rapporten finns för nedladdning (kostnadsfritt för Avfall Sveriges medlemmar) från www.avfallsverige.se
Mer information om detta projekt kan du få från:
Fredrika Stranne, rådgivare för deponerings- och avfallsanläggningar
E-post: fredrika.stranne@avfallsverige.se