## Slide 1: Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner, uppdaterad 2022
Rapportnummer 2023:01
Januari 2023

## Slide 2: Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner, uppdaterad 2022
Genomförare:
David Althoff Palm, Kelly Brandt, Yevgeniya Arushanyan, Ramboll AB
Projektledare:
David Althoff Palm, Ramboll AB
Finansiär:
Avfall Sverige

## Slide 3: Bakgrund
Rapporten är en uppdaterad version av den tidigare rapporten 2019:19 Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner.
Rapporten beskriver livscykelbaserad klimatpåverkan från produktion och avfallshantering av 27 olika avfallsfraktioner samt den potentiella klimatnyttan med att förebygga avfall.
I livscykelanalysen har produktionen har beräknats med en eller flera typiska produkter som finns i avfallsfraktionen. Avfallshanteringen har beräknats utifrån den mest representativa avfallshantering som sker idag samt den nytta som fås av återvunnet material eller producerad el och värme. Användning av produkter är ej inkluderat.

## Slide 4: Resultat
Klimatpåverkan anges i tabellen per kg avfall i respektive avfallsfraktion. Positiva värden innebär ökad klimatpåverkan medan negativa värden innebär minskad klimatpåverkan.
Resultaten är indikativa för en avfallsfraktion och beroende på faktiskt innehåll kan de faktiska värdena variera.
(fortsätter på nästa sida)
Avfalls-fraktion | Typ av avfalls-hantering | Klimat-påverkan produktion [kg CO2e] | Klimatpåverkan avfallshantering inkl nytta [kg CO2e] | Klimatpåverkan vid förebyggande av avfall [kg CO2e]
Restavfall | Energiåtervinning | 2,6 | 0,44 | -3,0
Matavfall | Rötning till biogas | 2,4 | -0,20 | -2,2
Matavfall | Kompostering | 2,4 | -0,14 | -2,3
Matavfall | Hemkompostering | 2,4 | -0,14 | -2,3
Pappers-förpackningar | Materialåtervinning | 0,8 | -0,12 | -0,73
Plast-förpackningar | Materialåtervinning | 2,7 | 0,96 | -3,7
Metallförpackningar | Materialåtervinning | 5,7 | -3,3 | -2,3
Glasförpackningar | Materialåtervinning | 1,3 | 0,030 | -1,3
Returpapper | Materialåtervinning | 1,3 | -0,12 | -1,2
Elavfall | Materialåtervinning | 23,7 | -2,0 | -22
Kontorspapper | Materialåtervinning | 1,3 | -0,14 | -1,18
Textil | Återanvändning/ Återvinning | 18,8 | -6,9 | -12
Gips | Materialåtervinning | 0,4 | 0,037 | -0,41
Plast (kommunplast, ej förpackningar) | Materialåtervinning | 2,7 | 0,94 | -3,7
Wellpapp | Materialåtervinning | 0,5 | -0,14 | -0,35

## Slide 5: Resultat
Klimatpåverkan anges i tabellen per kg avfall i respektive avfallsfraktion. Positiva värden innebär ökad klimatpåverkan medan negativa värden innebär minskad klimatpåverkan.
Resultaten är indikativa för en avfallsfraktion och beroende på faktiskt innehåll kan de faktiska värdena variera.
Avfalls-fraktion | Typ av avfalls-hantering | Klimat-påverkan produktion [kg CO2e] | Klimatpåverkan avfallshantering inkl nytta [kg CO2e] | Klimatpåverkan vid förebyggande av avfall [kg CO2e]
Planglas | Materialåtervinning | 1,3 | 0,11 | -1,4
Däck | Materialåtervinning | 3,0 | 0,43 | -3,5
Metallskrot | Materialåtervinning | 3,9 | -1,9 | -2,0
Trädgårdsavfall | Kompostering | 0,0 | -0,051 | 0,051
Trä, ej impregnerat | Energiåtervinning | 0,1 | -0,020 | -0,076
Brännbart grovavfall | Energiåtervinning | 1,6 | 0,43 | -2,1
Konstruktions-material | Materialåtervinning | 0,1 | 0,0025 | -0,11
Ej brännbart/inert avfall | Deponi | 0,1 | 0,022 | -0,13
Småkemikalier | Energiåtervinning | 0,5 | 2,3 | -2,8
Vattenbaserad färg | Energiåtervinning | 2,4 | 0,42 | -2,8
Lösningsmedelsbaserad färg | Energiåtervinning | 3,0 | 2,4 | -5,3
Oljehaltigt avfall | Energiåtervinning | 1,3 | 2,3 | -3,6
Tryckimpregnerat trä | Energiåtervinning | 0,4 | -0,020 | -0,43
Asbest | Deponi | 0,1 | 0,022 | -0,086

## Slide 6: Resultat - jämförelsevärden
Klimatpåverkan angivet i kg eller ton CO2-ekvivalenter kan vara svårt att förhålla sig till. Det kan därför vara bra att sätta resultaten i jämförelse med annan klimatpåverkan.
I tabellen anges klimatpåverkan för att jämföra stora, medelstora och små resultat på klimatpåverkan för enklare kommunikation av resultat.
Jämförelsevärden | Klimatpåverkan | Enhet | Enhet
Stora jämförelsevärden |  |  | 
Sveriges territoriala utsläpp 2019 | 50,9 | miljoner ton CO2e | 
Industrin i Sverige 2019 | 16,3 | miljoner ton CO2e | 
Transporter i Sverige 2019 | 16,3 | miljoner ton CO2e | 
Svenska personbilstransporter 2019 | 10,1 | miljoner ton CO2e | 
Svensk el- och fjärrvärme 2019 | 4,6 | miljoner ton CO2e | 
Utsläpp till följd av svensk konsumtionen 2019 | 93,0 | miljoner ton CO2e | 
Medelstora jämförelsevärden |  |  | 
En genomsnittlig svensks konsumtion per år | 9 | ton CO2e | 
Hållbar nivå för en genomsnittlig svensks konsumtion per år (1,5 graders uppvärmning) | 1 | ton CO2e | 
En ny genomsnittlig bil som körs 1500 mil per år | 1,4 | ton CO2e | 
En genomsnittlig dieselbil som körs 1500 mil per år | 1,8 | ton CO2e | 
Små jämförelsevärden |  |  | 
Producera en mobiltelefon | 72 | kg CO2e | 
Producera en laptop | 161 | kg CO2e | 
Producera 1 kg nötkött | 31 | kg CO2e | 
Producera 1 par jeans | 10 | kg CO2e | 
En genomsnittlig nordisk kWh elektricitet | 0,09 | kg CO2e | 
En växtbaserad hamburgare | 0,5 | kg CO2e | 
En veckas matkonsumtion enligt One Planet Plate | 11 | kg CO2e | 
Flygresa per personkilometer (inklusive höghöjdseffekten) | 0,17 | kg CO2e | 

## Slide 7: Slutsatser
Klimatpåverkan från produktion av produkter i avfallsfraktioner är i de flesta fall större än klimatpåverkan från avfallshantering. Skillnaden är minst för fraktioner med fossilt innehåll som förbränns.
Störst klimatnytta vid förebyggande av avfall fås för elavfall, specifikt IT-produkter som datorer och mobiltelefoner, följt av textil. För textil sker en del återanvändning inom avfallshanteringssystemet, utan denna är nyttan med förebyggande i konsumentledet ännu större.
OBS!
Beräkning av klimatpåverkan från förebyggande av avfallsfraktioner har en inneboende osäkerhet från vilka produkter som faktiskt finns i respektive avfallsfraktion och resultat ska endast användas som indikation på storleksordningar.

## Slide 8: Rapportinformation
Rapporten finns för nedladdning (kostnadsfritt för Avfall Sveriges medlemmar) från www.avfallsverige.se
Mer information om detta projekt kan du få från:
Åsa Hagelin
asa.hagelin@avfallsverige.se