## Slide 1: Översilningsytors potential att rena lakvatten från PFAS
Rapport 2020:22
Augusti 2020

## Slide 2
Genomförare:
Emma Larsson, student på Uppsala universitet, med Hannes Öckerman på Water Revival Systems AB (WRS AB) som handledare.
Lutz Ahrens från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) var expertstöd och Dan Berggren Kleja vid institutionen för mark och miljö vid SLU var ämnesgranskare.
Projektledare:
Hannes Öckerman, WRS AB
Finansiär(er):
Avfall Sveriges avfallsanläggningssatsning samt de fyra ingående anläggningarna

## Slide 3: Bakgrund
PFAS har uppmätts i höga halter i lakvatten på flertalet anläggningar i Sverige. Det finns därför ett behov av att utreda anläggningar och tekniker för att avskilja PFAS innan utsläpp till vatten eller omgivande miljö.
Översilningsytor används som efterpoleringssteg till lakvattenanläggningar och i dessa anläggningar kan växtupptag, sorption och sedimentation av PFAS ske.
Det är därför av stort intresse att undersöka om översilningsytor har potential att avskilja PFAS ämnen. I kontrast till flera andra reningsmetoder som undersöks är översilningsytor en naturnära reningsmetod som både är driftextensiv och kostnadseffektiv.

## Slide 4: Resultat
PFAS i lakvatten: En av fyra anläggningar hade en ökning av PFAS i utgående lakvatten med cirka 60 % jämfört med inkommande. Övriga tre anläggningar skiljde sig inte signifikant. Vid Anläggning 1, 2 och 4 detekterades halter av samtliga 11 PFAS i lakvattnet.
PFAS i jord: Tre av anläggningarna hade ökade mängder PFAS i jord på 30%, 70% resp. 200%. Fjärde anläggningen hade en minskning på 20%. Majoriteten av anläggningarnas jordprover innehöll samtliga PFAS. PFAS med längre kolkedja tenderar att ackumuleras i jord i större utsträckning.
PFAS i växter: Ingen signifikant skillnad i PFAS-halter mellan växter vid inlopp och utlopp detekterades vid två av anläggningarna. Vid de andra två anläggningarna sågs en minskning på 30 % resp. 90 %. Anläggning 3 var den enda anläggningen där samtliga 11 PFAS kunde detekteras i samtliga växtprov. Fördelningen av olika PFAS mellan växter och vatten undersöktes genom att beräkna BCF (Bioconcentration Factor) för växterna. Det kunde ej ses någon tydlig trend mellan kolkedjelängd och log(BCF) för dessa PFAS i denna studie.

## Slide 5: Resultat
Massflöden av PFAS
Vid Anläggning 1, 2 och 3 är flödet av PFAS in till översilningsytan relativt lika flödet ut. Vid Anläggning 4 sker en ökning av det utgående flödet jämfört med det inkommande flödet, vilket kan bero på att en ackumulering med urlakning som följd har skett någonstans på översilningsytan.
Vid en beräkning av massflödet av PFAS vid respektive anläggning ses att inflödet vid Anläggning 1 är 0,18 g/dag (66 g/år) och utflödet 0,15 g/dag (55 g/år). Vid Anläggning 2 är motsvarande siﬀror 0,49 g/dag (179 g/år) för både inflöde och utflöde. Vid Anläggning 3 är inflödet 4,27 g/dag (1560 g/år) och utflödet 3,98 g/dag (1450 g/år). Vid Anläggning 4 är inflödet 0,78 g/dag (285 g/år) och utflödet 1,23 g/dag (450 g/år).
För att undersöka översilningsytornas potential att rena lakvattnet från PFAS beräknades ett teoretiskt upptag av PFAS11 och PFOS i växternas biomassa som årligen skulle kunna skördas och forslas bort. Då översilningsytorna vid Anläggning 1, 2 och 3 består av rörflen eller bladvass, vilka tillhör samma släkte, baserades beräkningarna på en biomassaproduktion på 10-60 ton TS/ha/år. Ingen beräkning gjordes för Anläggning 4, då denna översilningsyta har en varierad växtlighet.
Anläggning | PFOS [%] | PFAS11 [%]
1 | 0,25-1,5 | 0,07-0,44
2 | 0,11-0,05 | 0,05-0,30
3 | 0,10-0,60 | 0,03-0,19
Potentiell bortforsling av PFOS och PFAS11 i växternas biomassa.

## Slide 6: Slutsatser
Höga halter PFOS i lakvatten och jord
Rening av PFOS i jord
Totalt ökat upptag i växterna
PFAS i lakvatten är till stor del anläggningsspecifikt
  Stor variation mellan anläggningarna
  Avfallsmängd och avfallstyp
Ingen klar minskning av PFAS i lakvattnet
Utsläpp mellan 55-1450 g PFAS11/år
Översilningsytor ger låg avskiljning av PFAS
Motiverar ej en uppskalning av dessa ytor

## Slide 7: Rapportinformation
Rapporten finns för nedladdning (kostnadsfritt för Avfall Sveriges medlemmar) från www.avfallsverige.se
Mer information om detta projekt kan du få från:
Camilla Nilsson, vikarierande rådgivare deponi- och avfallsanläggningar, camilla.nilsson@avfallsverige.se